Экология города

Данные о загрязнении атмосферы являются важными как для оценки уровня загрязнения, так и для оценки риска заболеваемости и смертности населения. Для того чтобы оценить состояние загрязнения воздуха в городе, проводится сравнение уровней загрязнения с ПДК веществ в воздухе населенных мест или со значениями, рекомендованными ВОЗ.

Используемая в России характеристика суммарного загрязнения - индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) позволяет учитывать концентрации примесей многих веществ, измеренных в городе, и представить уровень загрязнения одним числом.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается низким, если ИЗА ниже 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13, и очень высоким при ИЗА больше 13.

Город Тольятти по этому показателю относится к сильно загрязненным:

| Год | 1990 | 1993 | 1997 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗА | 16,4 | 16,1 | 14,2 | 6,4 | 8,7 |

В 1997 г. Тольятти попал в список городов России (34 города) с самым высоким уровнем загрязнения воздуха (значительное превышение ПДК по гидрофториду, формальдегиду и взвешенным веществам).

По состоянию загрязнения атмосферы в 2001 г. наш город занимал второе место в списке экологически неблагополучных городов области. Наиболее высоким было загрязнение атмосферы формальдегидом (превышал норму в 2,7 раза). В 1,1-1,4 раза выше допустимого предела была загазованность воздуха пылью, диоксидом азота, гидрофторидом, углеводородами и аммиаком.

В 2002 г. комплексная лаборатория мониторинга окружающей среды Тольяттинской Гидрометеообсерватории ежедневно осуществляла 3-х – 4-х разовый отбор проб атмосферного воздуха на 7 стационарных постах. Наблюдения проводились за 11 основными ингридиентами загрязняющих веществ. Среднегодовые концентрации определяемых в атмосфере города загрязняющих веществ (в долях ПДК ср/сут.) составили: 3,0 ПДК по формальдегиду, 1,0 ПДК по гидрофториду, 1,3 ПДК по пыли, 1,3 ПДК по диоксиду азота, 1,3 ПДК по аммиаку, 0,5 ПДК по бензолу, 0,3 ПДК по оксиду углерода, 0,2 по оксиду азота, 0,04 ПДК по диоксиду серы.

А вот и последние данные по загрязнению атмосферного воздуха нашего города.
По данным Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории (ТСГМО) наблюдалось превышение ПДК по следующим ингредиентам:

- 15.08.03г – превышение уровня ПДК по пыли в 2,0 раза, аммиаку в 1,3 раза, диоксиду азота в 1,2 раза;

- 16.08.03г – превышение уровня ПДК по формальдегиду в 1,3 раза;

- 18.08.03г – превышение уровня ПДК по диоксиду азота в 1,2 раза;

- 20.08.03г и 21.08.03г – превышение уровня ПДК по гидрофториду в 1,3 раза;

- 23.08.03 – превышение уровня ПДК по пыли в 2,0 раза;

- 26.08.03 – превышение уровня ПДК по диоксиду азота в 2,0 раза;

- 28.08.03 и 29.08.03 – превышение уровня ПДК по формальдегиду в 1,5 раза.